Montážny návod – revízne dvierka pre steny/stropy - Systém F1

| krok 1: Odmerajte vonkajší rozmer rámu a označte ho na sádrokartónovej stene (veľkosť rámu + 5 mm) | krok 2: Teraz vyrežte otvor. | krok 3: Vezmite revízne dvierka a vložte ich do pripraveného otvoru v stene/strope. Priskrutkujte vonkajší rám dvierok na stenu/strop skrutkami s vŕtacím hrotom 3,9 x 35 mm. Podľa veľkosti dvierok 2 až 3 ks na každej strane. |
| --- | --- | --- |
| krok 4: Zašpachtľujte vonkajší rám vrátane skrutiek po celom obvode. | krok 5: Po zaštachtľovaní dôkladne vyčistite vonkajší rám a tiež rám revíznych dvierok. Vyčistenie je dôležité, aby bolo možné dvierka tesne zatvoriť. | krok 6: Potom môžete zavesiť poistný úchyt a revízne dvierka zatvoriť. |