Montážny návod – protipožiarne revízne dvierka pre priečky - Systém F4

EI 30/90 D1

| krok 1: Odmerajte vonkajší rozmer rámu a označte ho na sádrokartónovej stene (veľkosť rámu + 5 mm) | krok 2: Teraz vyrežte otvor. | krok 3: Vezmite vonkajší rám protipožiarnych revíznych dvierok a vložte ho do pripraveného otvoru v stene. Priskrutkujte vonkajší rám dvierok na stenu skrutkami s vŕtacím hrotom 3,9 x 35 mm. Podľa veľkosti dvierok 2 až 3 ks na každej strane. |
| --- | --- | --- |
| krok 4: Najskôr zašpachtľujte vonkajší rám vrátane skrutiek a potom protipožiarne revízne dvierka vrátane skrutiek po celom obvode. | krok 5: Po zaštachtľovaní dôkladne vyčistite vonkajší rám a tiež rám protipožiarnych revíznych dvierok. Vyčistenie je dôležité, aby bola zabezpečená protipožiarna funkcia. | krok 6: Potom môžete protipožiarne revízne dvierka a poistný úchyt zavesiť a zatvoriť. |

Dôležité upozornenie: protipožiarna odolnosť je zabezpečená len v tom prípade, ak sú revízne dvierka zatvorené. Každé dvierka sa presne hodia do príslušného rámu. Zámena dvierok nie je možná!