Montážny návod – protipožiarne revízne dvierka pre šachtové/predsadené steny - Systém F5

EI 30/90 D1

| krok 1: Odmerajte vonkajší rozmer rámu a označte ho na sádrokartónovej stene (veľkosť rámu + 5 mm) | krok 2: Vyrežte otvor. Teraz namontujte po obvode CW profily, ktoré slúžia na upevnenie vonkajšieho rámu revíznych dvierok. | krok 3: Vezmite vonkajší rám protipožiarnych revíznych dvierok a vložte z prednej strany do pripraveného otvoru. Pritlačte ho na CW profily a pevne priskrutkujte cez predvŕtané diery. |
| --- | --- | --- |
| krok 4: Najskôr zašpachtľujte vonkajší rám vrátane skrutiek a potom protipožiarne revízne dvierka vrátane skrutiek po celom obvode. | krok 5: Po zaštachtľovaní dôkladne vyčistite vonkajší rám a tiež rám protipožiarnych revíznych dvierok. Vyčistenie je dôležité, aby bola zabezpečená protipožiarna funkcia. | krok 6: Potom môžete protipožiarne revízne dvierka a poistný úchyt zavesiť a zatvoriť. |

Dôležité upozornenie: protipožiarna odolnosť je zabezpečená len v tom prípade, ak sú revízne dvierka zatvorené. Každé dvierka sa presne hodia do príslušného rámu. Zámena dvierok nie je možná!